Инструкция по использованию культуральных пробирок 10 и 20 производства ТРР

Инструкция

Культуральные пробирки ТРР предназначены для различных работ с культурами клеток — выращивания, наблюдения под микроскопом, центрифугирования. Зона роста обработана опто-механическим способом для оптимальной клеточной адгезии и пролиферации.

Советы и рекомендации

Обязательным условием для однородного клеточного роста является горизонтальное положение подложки и регулярное использование среды. Для формирования полноценного клеточного монослоя важно, чтобы все источники вибраций были устранены. Необходимый газообмен в культуральной пробирке осуществляется благодаря крышке.

Культуральныя пробирка 10

- Возьмите упаковку товара, товар и пакет должны быть не повреждены.

- Устойчивое положение пробирки предотвращает риск соприкосновения среды и внутренней части крышки с гидрофобным фильтром.

- Наполнение средой: добавьте среду или посевной клеточный материал с помощью пипетки по стенке пробирки; возможно прямое введение на зону роста.

- Закрытие пробирки: закрутите плотно крышку с фильтром со встроенной гидрофобной мембраной с размером пор 0,22 мкм для стерильного газообмена.

- Инкубация: надежно установите пробирку в инкубаторе (либо в штативе с разделяющими ячейками, либо поместите ее отдельно).

- Сбор клеток:

  - Адгезивные клетки собирайте с помощью трипсинизации,

  - Суспензионные — с помощью аспирации.

- Центрифугирование:

  - Закрутите плотно крышку.

  - Используйте подходящий центрифужный ротор или адаптер, тщательно сбалансируйте нагрузку в центрифуге, проверьте ротор и механизм блокировки крышки.

  - Сила максимального центробежного ускорения может находиться под влиянием следующих факторов: использование органических растворителей, температура ниже 0° C, центрифугирование без центрифужного адаптера и т.д.

Культуральная пробирка 20

- Возьмите упаковку товара, товар и пакет должны быть не повреждены.

    - Поместите пробирку в подходящий штатив, используйте пипетку, позволяя среде стекать вниз по стенкам пробирки, или внесите клетки так же вдоль стенки; область роста расположена по всей поверхности пробирки на 5 мл.

    - Заполнение средой: введением.

    - Закрытие пробирки: завинчивающаяся крышка VENT подходит для открытых культуральных систем. Необходимый газообмен в пробирке осуществляется благодаря открытию крышки.

- Закручивайте крышку до щелчка, чтобы поставить в позицию VENT. Позиция для определенной вентиляции среды: прямоугольник на 12 ч.

- Далее поверните крышку на ~ 90 °, чтобы герметично закрыть пробирку. Позиция для герметичности: прямоугольник на 3 ч.

  - Культивируйте в инкубаторе.

  - Сбор клеток:

- Адгезивные клетки собирайте с помощью трипсинизации.

- Суспензионные — с помощью аспирации.

  - Центифугирование:

- Закрытие пробирки: Закрутите плотно крышку.

- Центрифугирование: используйте подходящий центрифужный ротор или адаптер.

- Сила максимального центробежного ускорения может находиться под влиянием следующих факторов: использование органических растворителей, температура ниже 0 ° C, центрифугирование без центрифужного адаптера и т.д.

Техническая информация

Материалы

Пробирка – полистирол (PS)

Крышка – полиэтилен (РЕ)

Мембрана – политетрафторэтилен (PTFE), размер пор 0,22 мкм

| Параметры | 91243 | 91106 |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | 105 | 120 |
| Диаметр, мм | 30 | 16 |
| Зона роста, см² | 10 | 20 |
| Градуированный объем, мл | 10 | 5 |
| Рекомендованный объем, мл | 2 | 3 |
| Максимальный объем, мл | 18 | 13 |
| Макс. центробежное ускорение (xg) | 1200 | 1200 |
| Форма | коническая | круглая |
| Крышка | фильтр | VENT |