Инструкция по использованию чашек Петри производства ТРР

Инструкция

Чашки Петри ТРР предназначены для клеточных культур и ручного манипулирования.

- Возьмите упаковку товара, это должен быть неповрежденный пакет и товар.

- Откройте пакет в стерильной зоне, выньте весь комплект (крышку и нижнюю часть) для использования.

- Введение среды: используйте пипетку, подавать среду в чашку необходимо через боковые стенки, не прямо на поверхность клеточного роста (основу).

- Извлечение клеток:                                                                                        Адгезивные клетки могут быть собраны культуральным скребком.

Клетки, находящиеся в суспензии могут быть собраны с помощью обычных процедур, применяемых со средами, таких как аспирация (всасывание).

Совет и рекомендация

Необходимые условия для однородного клеточного роста — это строго горизонтальное положение подложки  и регулярное использование питательной среды.

Необходимый газообмен в культуральной чашке осуществляется посредством крышки, где пазы на ее внутренней стороне поддерживают постоянное и оптимальное движение воздуха, гарантируя оптимальное вентилирование культуры.

Технические характеристики

Материал:

Чашка и крышка – полистирол (PS)

Инструкция

| Параметры | 93040 | 93060 | 93100 | 93150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний диаметр, мм | 40 | 60 | 96 | 146 |
| Высота, мм | 11 | 16 | 21 | 21 |
| Внутренний диаметр, мм | 34 | 53 | 87 | 137 |
| Рекомендованный объем, мл | 2 | 3 | 10 | 20 |
| Поверхность роста, см² | 9.2 | 22.1 | 60.1 | 147.8 |

Культуральный скребок и шпатель

| Параметры | 99002 | 99003 | 99004 | 99010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 240 | 300 | 380 | 195 |
| Вращение скребка | + | + | + | Шпатель |
| Ширина насадки | 13 | 20 | 25 | 14 |
| Материалы | Полипропилен / полиэтилен (PP/PE) | Полипропилен / полиэтилен (PP/PE) | Полипропилен / полиэтилен (PP/PE) | Полипропилен (PP) |