Инструкция для использования культуральных флаконов ТРР

Инструкция

Культуральные флаконы (матрасы) ТРР предназначены для выращивания клеточных культур и ручного пользования. Зона роста обработана оптомеханическим способом для оптимальной клеточной адгезии и пролиферации. Благодаря скошенной горловине флакона, снижен риск контакта внутренней части крышки со средой флакона.  Она также дает больше доступа для пипеток и скребков для достижения углов флакона.

- Возьмите упаковку товара, товар и  пакет должны быть не повреждены.

- Заполните флакон средой: введите среду или внесите посевной материал с помощью пипетки по стенке флакона или прямым введением на зону роста.

- Закрытие флакона:

- Завинчивающаяся крышка VENT для систем непрерывного культивирования;         газообмен происходит с помощью открытия крышки.

Доведите крышку до щелчка позиции VENT.

- Позиция для определенной вентиляции среды: прямоугольник в положении 12 ч.

Далее поверните до щелчка ~ на 90 ° для герметичного закрытия флакона.

- Позиция для герметичности флакона: прямоугольник в положении 3 ч.

- Завинчивающаяся крышка с фильтром со встроенной гидрофобной      мембраной с размером пор 0,22 мкм для стерильного газообмена при плотно      закрытой крышке.

  - Плотно закрутите крышку.

    - Выступающие кромки (ободки) в районе скошенной горловины флакона обеспечивают стабильную и безопасную установку флаконов друг на друга в культуральном инкубаторе.

    - Извлечение клеток:

- Извлечение адгезивных клеток можно проводить с помощью трипсинизации или с помощью культурального скребка.

- Извлечение суспензионных клеток осуществляется путем с помощью аспирации.

Советы и рекомендации

Для гомогенного культивирования клеток особенно важно установить инкубатор по уровню и обеспечить регулярное использование среды. Для формирования полноценного клеточного монослоя важно, чтобы все источники вибраций были устранены. Необходимый газообмен в культуральном флаконе осуществляется благодаря крышке.

Техническая информация

Материалы

Флакон - полистирол (PS)

Завинчивающаяся крышка - полиэтилен (PE)

Мембрана – политетрафторэтилен (PTFE), размер пор 0.22 μм

| Параметры | 90025 | 90026 | 90075 | 90076 | 90150 | 90151 | 90300 | 90301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крышка | VENT |  | VENT |  | VENT |  | VENT |  |
| Крышка |  | фильтр |  | фильтр |  | фильтр |  | Фильтр |
| Мембрана, мкм |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |
| Высота, мм | 25 | 35 | 45 | 45 |
| Ширина, мм | 50 | 85 | 120 | 170 |
| Длина, мм | 90 | 150 | 205 | 270 |
| Зона роста, см² | 25 | 75 | 150 | 300 |
| Рекомен. объем, мл | 3 – 5 | 8 – 15 | 15 – 30 | 30 – 50 |
| Макс. объем, мл | 15 | 65 | 165 | 410 |