Инструкция по использованию культуральных планшетов ТРР

Инструкция

Культуральные планшеты ТРР предназначены для клеточных культур и ручного манипулирования.

- Возьмите упаковку товара, товар и  пакет должны быть не повреждены.

- Откройте упаковку в стерильной зоне, выньте весь комплект (крышку и основную часть) для использования.

- Снимите крышку.

- Добавьте среду: используйте пипетку для дозированного распределения среды в планшете - через стенки лунок или напрямую, на поверхность клеточного роста (основания лунок).

- Накройте лунки специально разработанной крышкой, которая хорошо разделяет каждую лунку, таким образом, предотвращая конденсацию жидкости или перекрестное загрязнение.

- Идентификация: четкая буквенно-цифровая  маркировка лунок для легкой ориентации во время микроскопии, ее легко увидеть в черном цвете с краю; также присутствует желтое поле для надписей на планшете сбоку.

- Культивирование: зона роста ограничена сферическим дном лунки, крышка с системой вентиляции обеспечивает контролируемый газообмен с низким испарением.

- Извлечение клеток:

  - Адгезивные клетки могут быть собраны с помощью трипсинизации.

  - Клетки в суспензии могут быть извлечены с помощью обычных процедур, производимых со средами, таких как аспирация.

Советы и рекомендации

- Культуральный планшет с 96 лунками:

  - Произведен согласно стандартам ANSI / SBS-3d станд.

  - Стандартизирован штрих-кодом с перемежением 2/5, что делает каждый 96-луночный планшет уникальным.

  - В наличии 2 варианта геометрии лунок: с F-основанием (плоскодонные) и с U-основанием (круглодонные).

    - Необходимые условия для однородного клеточного роста — это строго горизонтальное положение планшетов в инкубаторе и регулярное использование питательной среды.

    - Необходимый газообмен в планшете осуществляется благодаря крышке с пазами на внутренней стороне, которые обеспечивают постоянное и оптимальное движение воздуха, гарантирующее оптимальную вентиляцию культуры.

    - Иммуно-ферментный анализ (ИФА): планшеты ТРР имеют низкую связывающую способность, а потому не подходят для использования в тестах ИФА.

Техническая информация

Материал

Крышка и планшет - полистирол (PS)

| Параметры | 92006 | 99012 | 92024 | 92096* | 92097* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Ширина, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Высота, мм | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 |
| Поверхность роста, см2 | 8,960 | 3,596 | 1,862 | 0,335 | 0,396 |
| Объем, мл | 15.53 | 6.30 | 3.29 | 0.34 | 0.31 |
| Внутренний диаметр, мм | 33.78 | 21.40 | 15.4 | 6.54 | 6.54 |
| Версия основания | F | F | F | F | U |
| Штрих-код | - | - | - | 2/5- перемеж. | 2/5- перемеж. |

*  ANSI / SBS-3d стандарт

F-основание -плоскодонные        U-основание - круглодонные

Серологические пипетки

Техническая информация

Материалы:

Пипетка - полистирол (PS)

Пробка - вата

| Параметры | 94001 | 94002 | 94005 | 94010 | 94024 | 94525 | 94550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мл | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Резервуар, мл | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
| Диаметр, мм | 4.8 | 5.5 | 9.5 | 11.0 | 16.0 | 13.5 | 18.5 |
| Длина, мм | 270 | 270 | 295 | 295 | 300 | 345 | 345 |
| Цветовая кодировка | желт. | зелен. | голуб. | оранж. | красн. | красн. | фиолет. |
| Точность | Макс. отклонение градуировки: ± 2% от фактического значения |